國立中大學研發處貴重儀器中心

雷射直寫光罩製造系統使用規範

壹、光罩製作之服務內容及收費標準

| 服務項目 | 服務內容 | 收費標準 |
| --- | --- | --- |
| 光罩製作 | 接受各大學及研究單位將設計好之元件與電路設計圖，利用雷射光罩製作機製作出光學玻璃光罩。 規格：光罩最小線寬：5 µm | 學術單位 4” mask: NT 6,000元 5” mask: NT 7,000元 審 圖：NT6,000元 其他單位 4” mask: NT 10,000元 5” mask: NT 12,000元 審 圖：NT6,000元 |
| 雷射直寫微影技術服務 | 將光阻塗佈於基板上，利用雷射直寫技術將複雜且低於1 µm線寬之元件電路寫於基板上，提供穩定與高解析線寬之微影圖案。 規格：適用最小線寬低於1 µm製程 | 如需要此服務，請另洽許鳳玲 小姐，Tel：04-22853596 |
| 線寬量測 | 量測光罩或晶圓上之線寬 | 基本量測4點，每加一點費用為NT 200元 |

貳、繪製光罩圖檔技術及應注意之事項

- 檔案：

1.需自行繪製圖檔並完成佈局(ARRAY或REPEAT)，可接受「*.gds」(L-edit)、「*.dxf」(AutoCad) 此二種格式圖檔。

2.使用AutoCAD軟體者，請確認使用能與AutoCAD 100%相容的CAD/CAM軟體編輯資料。若是不確定是否相容於AutoCAD，請輸入至正版CAD軟體做進一步測試是否可以順利讀取。完成後務請存成AutoCAD2000版，再另存.dxf檔案。

3.每一個層別的命名應該盡量避免使用特殊文字敘述或是符號，應該力求簡單。如layer 1, 2, 3, 4…或是layer AA, BB,CC, DD…等等簡單文字表示。

4.使用公制(metric system)單位設計，並以(m為基本單位。

5.盡可能的使用conversion software的step & Repeat功能進行array功能。以降低DXF的檔案量，有利於並降低conversion software的讀取與資料格式轉換所耗費的時間。

6.製作多層元件請先確定標記位置，且一個檔案只能有一個圖層存在。

7.檔案名稱：請用序號後8碼，且不可有”中文”；”空隔”；”-”；”_”；或其他特殊符號。

請注意  8.一旦完成線上預約工作、繳交圖檔及光罩製作申請表填寫，即表示確認下單光罩之製作，技術員將進行審核圖檔流程。因此若中途取消光罩製作，需繳交審圖費用6,000元。

二、圖形

1.圖檔裡的每一個物件，其Polyline都必須被聚合。使用CAD指令中的『pLine』指令繪圖，最後並執行『閉合』指令，並請確認無重疊之物件。尤其注意，ARC的繪製必須儘可能的使用Polyline。

2.盡可能使用下列所述的實體進行製圖：聚合線、圓、環、矩形；不規則形狀、斜線、髒污及圖形缺陷不保證可製作。

3.若光罩圖形中有圓形之圖案，請依多邊形方式繪製 (因雷射的spot-size為條狀)。

4.四吋光罩設計範圍為6x6 cm ；五吋光罩設計範圍為8x8 cm。

5.請務必以(0,0)為起始坐標開始繪製圖檔，以利光罩製作順利進行。

6.同一片光罩之圖形內透光區與不透光區面積應分配平均，因透光與不透光製程參數不同，在分配不均的情況下無法在相同條件下製作出所需圖形。

Avoid Open Objects

Avoid Open Polygons

Avoid Twist

Avoid Overlap objects

Avoid Touch polygon

參、光罩製作之申請流程

一、學術單位

二、其他單位

肆、光罩製作之繳款方式

繳款帳戶：國立中興大學校務基金401專戶

繳款帳號：401-30099556(第一銀行台中分行)
支票抬頭：國立中興大學
繳款備註：繳費方式： 1.現金繳費(本校行政大樓4樓貴儀中心)

2.支票繳費

3.匯款

*請於匯款後將水單及繳費通知單一併傳真至本中心。

*經向國科會請示後，指示所有匯款所需匯費，請由使用計畫主持人管理費項下支付，若有任何疑問請與科技部自然處承辦人員聯繫。

單位：國立中興大學貴重儀器中心

地址：台中市國光路250號中興大學貴重儀器中心

中心主任：葉鎮宇

中心人員：林玫姿

聯絡電話：(04)22840234

傳真電話：(04)22851150

附件：光罩製作申請表單 國立中興大學貴重儀器中心 雷射光罩製造系統使用申請表 上網預約序號： 申請者姓名： 指導教授或主管簽章： 電話： 傳真： 手機： E-Mail： 所屬單位：□ 大學 （系）所 □其他 連絡地址： 郵遞區號： 計畫名稱：□科技部計畫編號 □其他 申請日期： 製程要求：標準製程 資料格式： □ a. GDSII(L-edit) □ b. DXF（ACAD） 光罩尺寸/材質： □ a. 4英吋/玻璃 □ b. 5英吋/玻璃 檔案資訊： a.檔案名稱（FILE NAME）*註七* ___ _ _________________ b. L-edit專用欄：結構名稱(STRUCTURE NAME）： 圖層名稱(LAYER NAME)： c. Orientation □ PE (光罩金屬面朝下同原設計圖形，請在□打ˇ，反之則在□打X) d. Unit 限使用μm作為繪圖單位 光罩製作資訊： 光罩層次及圖形明暗（LAYER AND TONE） ＊粗線內由技術員填寫 光罩編號 光罩名稱 是否將光罩名稱打在光罩上 圖層 編號 封閉區域 每道光罩最小線寬 EXPOSE time ˇor × 透光 不透光 中心編號： 片數： 片 總時數： 小時 費用： 元 技術服務費： 元 費用總計： 元 收據號碼： 特殊條件或注意事項： 附註： 收件人簽章： 操作或維護員簽章： 負責人簽章： 填妥此表請將表單與圖檔E-mail至此：mask@dragon.nchu.edu.tw或將表單傳真至（04）22855046 【申請表填寫完成後，兩頁皆需繳交，表示確認已閱讀P2之注意事項】 注意事項：1.本實驗室一般以製作5μm以上之線寬為原則，若為5μm以下之線寬或其他特殊規格，服務費另計，請逕洽許鳳玲 小姐，電話：04-22853596 2.收費標準： 單位：元 單位別 尺寸 製作費 審圖費 合計 學校與研究單位 四吋 6,000 6,000 12,000 五吋 7,000 13,000 營利事業單位 四吋 10,000 16,000 五吋 12,000 18,000 3.需自行繪製圖檔並完成佈局(ARRAY或REPEAT)。 4.製作多層元件請先確定標記位置，且一個檔案只能有一個圖層存在。 5.為確保圖檔轉換之正確性，使用AutoCAD軟體者，務請存成AutoCAD2000版，再另存.DXF檔案，以AutoCAD軟體繪製圖檔若經本實驗室轉換後，發生異常圖形，委託者須自行解決。 6.四吋光罩設計範圍為6x6 cm ；五吋光罩設計範圍為8x8 cm。 7.檔案名稱：請用序號後8碼，且不可有”中文”；”空隔”；”-”；”_”；或其他特殊符號。 8.圓形，不規則形狀，斜線，髒污，圖形缺陷不保證。 9.請務必以(0,0)為起始坐標開始繪製圖檔，以利光罩製作順利進行，謝謝您的配合。 10.若光罩圖形中有圓形之圖案，請依多邊形方式繪製 (因雷射的spot-size為條狀)。 11.同一片光罩之圖形內透光區與不透光區面積應分配平均，因透光與不透光製程參數不同，在分配不均的情況下無法在相同條件下製作出所需圖形。 請注意 12 .一旦完成線上預約工作、繳交圖檔及光罩製作申請表填寫，即表示確認下單光罩之製作，技術員將進行審核圖檔流程。因此若中途取消光罩製作，需繳交審圖費用6,000元。

# Text boxes

E-mail至mask@dragon.nchu.edu.tw 或傳真至 04-22851150，若檔案過大可燒成光碟寄至中興大學 應科大樓一樓貴儀中心 許鳳玲 小姐收。申請人亦可在每週二、四下午親自到校確認圖形（請先行預約，Tel：04-22853596 ）

技術人員負責檢查圖檔是否為聚合線、圓之封閉曲線與凸面範圍是否正確，其餘部份皆不負責，若圖形有誤，申請者需自行吸收光罩費用。一片光罩製作約需三個工作天(不包含假日及圖形修改時間)。

申請人於領取光罩時可一併繳款。繳款方式請詳見” 光罩製作之繳款方式” 。

線上預約並下載及填寫”光罩製作申請表單”

光罩之繪圖範圍，四吋為6×6 cm、五吋為8×8 cm

(線上預約完成後，請於二週內傳送圖檔，製作排程順序以圖檔審核通過時間為依據)

E-mail至mask@dragon.nchu.edu.tw 或傳真至 04-22851150，若檔案過大可燒成光碟寄至中興大學 應科大樓一樓貴儀中心 許鳳玲 小姐收。申請人亦可在每週二、四下午親自到校確認圖形（請先行預約，Tel：04-22853596 ）

技術人員負責檢查圖檔是否為聚合線、圓之封閉曲線與凸面範圍是否正確，其餘部份皆不負責，若圖形有誤，申請者需自行吸收光罩費用。一片光罩製作約需三個工作天(不包含假日及圖形修改時間)。

申請人於領取光罩時可一併繳款。繳款方式請詳見” 光罩製作之繳款方式” 。

下載及填寫”光罩製作申請表單”

光罩之繪圖範圍，四吋為6×6 cm、五吋為8×8 cm

(線上預約完成後，請於二週內傳送圖檔，製作排程順序以圖檔審核通過時間為依據)

SOTHER00009