國立中興大學貴重儀器中心

振動光譜顯影系統管理辦法

Imaging System for Vibrational Spectroscopy

儀器說明

- 系統主要功能(MV-4000 two-probe system)：原子力顯影功能(Atomic Force Microscope，AFM)；針尖增強拉曼光譜顯影功能(Tip-enhanced Raman Scattering，TERS)；共軛焦拉曼顯影系統(Confocal Raman Microscope，CRM); 近場光學顯影功能(Near-field Scanning Optical Microscope，NSOM)；霍式紅外光譜共焦平面陣列顯影功能(Focal Plane Array，FPA-FTIR)。本系統為近年才發展出之尖端技術，樣品無須前處理即可測量，除可提供待測物的分子振動能量光譜外，更可同時獲得高空間解析影像圖，克服光學顯影系統空間解析不佳的問題。本系統服務範圍廣泛，涵蓋材料科學、電機、環工、化工、化學、物理、生醫等領域。

- 廠牌及型號：

FPA-FTIR：Bruker Vertex 70V, Hyperion 3000, 64x64 MCT Focal Plane Array

AFM：Nanonics MultiView 4000 with Two-Probe system

Raman：Andor BWII RAMaker SR-750, NEWTON

- FPA-FTIR系統配備：

- 光譜範圍：8000～50 cm-1; 解析度：0.2 cm-1

- 偵測器：中紅外使用DLaTGS，遠紅外使用PE-DLaTGS，Middle band MCT (600～10000 cm-1); 物鏡：4× 可見光，15× 紅外/可見光，20× ATR紅外/可見光

- 穿透及反射之白光光源：100 W鎢絲燈源

- 全自動樣品載台及搖桿配件，工作範圍至少50 mm×75 mm

- 共焦平面陣列偵測器(Photovoltaic MCT Focal Plane Array Detector)：光譜範圍：900～3900 cm-1 / 4096 pixels, 64×64 / Frame rate ＞1 KHz；使用液態氮冷卻

- AFM/Raman/NSOM系統配備：

- 雷射：HeNe Laser (632.8 nm, 35 mW)/Argon-ion Laser (488/514 nm, 50 mW) /Diode Solid State Laser (532 nm, 20 mW)

- 掃描平台：Piezoelectric based flat scanner with two probes

- Scan range：85 x 85 μm; 掃描解析度：X and Y 0.005 nm; Z 0.002 nm

- 探針：以SPM為基礎提供奈米級工作套件，以玻璃為主體包覆另一金屬材質以利各光譜之應用，包含AFM / AFM-Raman / TERS / NSOM 探針

- 物鏡：10倍 / 50倍 / 100倍

- CCD：影像感測器尺寸5.2 μm×5.2 μm / 解析度1280×1024像素

- 原子力顯微影像回饋方式：Tuning Fork交流電連指簡諧接觸式回饋

- 拉曼整合介面：

- 硬體與軟體之整合，可即時觀察AFM/Raman影像

- TERS的拉曼訊號可扣除近場背景影響

- 雙光學顯微鏡可進行穿透及反射影像擷取

- Resolution：至少0.04 and 0.02 nm (1200 and 2400 gr/mm gratings); Pixel Size/ 13.5μm×13.5μm; 拉曼光譜儀焦距長：750 mm; 光譜範圍：200-1050 nm; 三組光柵：(1)1200 G/mm, (2)1800 G/mm, (3)2400 G/mm

服務項目

- 一般IR and Raman 光譜測量

- 影像掃瞄: 1. 紅外光譜影像圖; 2. AFM 影像圖; 3. 拉曼光譜影像圖; 4. 針尖拉曼光譜影像圖; 5. AFM/Raman 光譜影像圖; 6. AFM/TERS 光譜影像圖; 7. AFM/NSOM 光譜影像圖; 8. AFM/NSOM/Raman光譜影像圖

收費方式

以現場繳費或匯票為主。匯票抬頭請註明國立中興大學。(現場繳費者可立即取件。匯票繳費者，於收到費用後一週內寄出。)

| 項目 | 學術機構 | 非學術機構 |
| --- | --- | --- |
| 影像測量 | 基本費用(每半小時) | 1500元 | 2000元 |
|  | 數據圖譜(每張) | 50 元 | 50 元 |
| 非影像光譜測量 | 基本費用(每一樣品) | 1000元 | 1200元 |
|  | 需長時間測量之樣品, 以時間計算費用(每半小時) | 1500元 | 2000元 |
|  | 數據圖譜(每張) | 50 元 | 50 元 |

學術機構:

基本費用: 1500元/半小時
超過2小時，超過之部份，每半小時1000元
超過4小時，超過之部份，每半小時500元
非學術機構:

基本費用 : 2000元/ 半小時
超過2小時，超過之部份，每半小時2000元
超過4小時，超過之部份，每半小時1000元

*若因可歸責於委託者之緣故以致無法完成檢測，就以操作之時間收取操作費用。

樣品準備

一、非影像測量

1. IR光譜測量:

i. 可測穿透法，反射吸收法，減弱是全反射法，擴散反射法依樣品性質而定。

ii. 僅適合固體與液體樣品量測。

iii. 樣品不得具腐蝕性、毒性或輻射性。

2. Raman光譜測量

i. 激發雷射: 632 nm與532 nm。

ii. 適合固體與液體樣品量測。

iii. 樣品不得具腐蝕性、毒性或輻射性。

二、影像測量

- 掃描時間依樣品性質與服務項目而定，單次預約樣品數以1~4件為限（超過四件請與操作員連繫）。

- 樣品不得具腐蝕性、毒性或輻射性。

- 最大試片尺寸：<直徑50 mm，厚度<10 mm (直徑若大於10 mm，請先與技術員聯繫)。

- 樣品粗糙度＜10μm。

- 操作環境：大氣室溫下。

- 寄送樣品請附樣品說明文件，請盡量註明樣品材料、化學成分、製程、預期結果等。

- 送樣品者需標定樣品量測位置與掃描範圍、預期訊號位置、預期結果等詳細相關資訊。

- 委託者若需協助推導光譜吸收峰資訊，可與諮詢教授聯絡。

- 樣本若不符規定，則該次預約將被取消。

- 其他有樣品處裡問題請洽技術人員。

預約辦法

- 本儀器之預約採序號制。請先於網際網路預約取得序號，並填妥申請表。

- 一個帳號一次僅能預約一個序號。待委託工作完畢後，方可再行預約。

- 預約者應填妥申請表。填妥並請指導教授／主管簽核過之申請書請於預約完成後一週內以郵寄、傳真、email或親自送達實驗室。請於預定工作日前二日將待測樣品送達。若未按時送達，則取消該次預約。

- 預計完成時間為收件後7個工作天，將以電話或email通知。非學術機構委託樣品於收件日起兩週內完成分析。

- 因故需取消實驗時，須在3日前通知管理員，否則仍需支付費用。累計達3次即停權處理。

注意事項

1.      樣品若未標明掃描區域則由操作員選定。

2.      FPA-FTIR與AFM/Raman/NSOM系統為分開之兩機台，無法同時獲得相同區域圖像，須分次檢測。

3.      送測完成之樣品請自行取回，通知後一周內未取回之樣品將視為廢棄物處理。

4.      寄送樣品時，請自備空白光碟片儲存資料，不提供其他儲存方式。

5.      預約成功後，請與操作員聯絡確認時間。

6.      如有未盡事宜，將另行公告於貴儀網站。

諮詢人員

- 儀器負責教授

楊吉斯 教授

電話：(04)22840411#514；

電郵：jyisy@dragon.nchu.edu.tw

地址：40227台中市南區國光路250號中興大學化學系館514室

- 儀器操作員

吳宜瑾 小姐

電話：(04)22840411#306或 #109；專線與傳真：(04)22859325

電郵：amywu0630@dragon.nchu.edu.tw

地址：40227台中市南區國光路250號中興大學化學系館306室(收件地址)

儀器放置地點

國立中興大學化學系館306室。